YANGIN ÇIKTIĞI ZAMAN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Yangın anında soğukkanlılıkla yangının çeşidine en uygun ve en yakın yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleye başlanmalıdır. Yangın fark edildiğinde derhal en yakın amire ya da yetkiliye haber verilmeli. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız. Söndürme çalışması yapılırken itfaiyeye bildiriniz.

- Ahşap, kâğıt, kumaş, odun, saman gibi maddelerden çıkan yangınlarda su, köpüklü ve kuru kimyevi toz tip yangın söndürme cihazları kullanılmalıdır.

- Benzin, mazot, gaz, polietilen veya diğer petrol türevi kimyasal ve yağ yangınlarında CO2 ve kuru kimyasal tozlu tip yangın söndürme cihazları kullanılmalıdır. Su kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Elektrik tesisatı ve teçhizatı, trafo ve benzeri yangınlarda, ana şalterden veya kaynaktan elektrik kesilmelidir. CO2, kuru kimyasal tozlu söndürme cihazı, klorlu brometan, karbontetraklorit muhtevalı söndürme cihazları ile ilk müdahale yapılmalıdır. Kesinlikle sulu tip yangın söndürme cihazı kullanılmamalıdır. Su kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Yangın bölgesinde enerji kesilmeden, uygun olmayan yangın söndürme araçları ile yangına müdahale edenler engellenmelidir.

- Yangın bölgesinde görevli olmayanlar, yangın söndürmede görevli personelin direktifleri doğrultusunda hareket etmelidirler. Talimat verilmeden hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır.

- Yangın anında öncelikle her ünitenin özel yangın söndürme talimatına uyulmalıdır.

- Yangının yayılmaması için civardaki yanıcı maddeler uzaklaştırılmalıdır. Ancak kimseyi tehlikeye atmamaya dikkat edilmelidir.

- İtfaiye geldiğinde müdahale tamamen itfaiyeye bırakılmalı ve itfaiye amirinin talimatlarına uyulmalıdır.

- Yangın bitiminde zehirli gazların boşaltılması için kapalı yerler havalandırılmalıdır.

- Yangın çok büyükse, kalın bir duman tabakası mevcutsa, tehlikeli gaz veya buhar birikimi varsa ve çevrede çabuk alev alabilen ve infilak edebilen maddeler varsa yangın yeri terk edilmelidir.

YANGIN

- Yangın Görüldüğünde;

1) En yakın yerde bulunan Yangın Alarm sistemi çalıştırılır.

2) Yangın Alarm Sistemi Yoksa sesle bağırılarak diğer çalışanlar haberdar edilir.

b) Yangın Alarmı Çalındığında;

1)   İtfaiye aranır. İtfaiye :110

2) Yangın Tüpleri veya diğer söndürücülerle (yangın hidrantları, co2, köpük vs.)       müdahale yapılır.

3) Acil Durum Komisyonu toplanır.

4) İstasyon tahliye edilecekse tahliye planına göre personel tahliye edilir.

5) Toplanma alanında şahıslar sayılarak içerde kalan şahıs varsa tespit edilir.

6) İşyeri içerisinde kalan Kişiler KURTARMA EKİPLERİ tarafından çıkarılır.

7) İtfaiye birimleri geldiğinde, olay hakkında bilgi verilir ve itfaiye birimleriyle koordineli olarak çalışılır.

# Text boxes

KURUM YETKİLİSİNİ DURUMDAN HABERDAR EDEREK

ELEKTRİK VE GAZIN KESİLMESİNİ SAĞLA

TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAP VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA

(KORUMA EKİBİ)

EKSİK VAR MI?

EVET

YANGINDA İLK KURTARILACAK MALZEMENİ ALARAK EN YAKIN ÇIKIŞ KAPISINDAN TOPLANMA BÖLGESİNE GİT

EKİP SORUMLUSUNA GELDİĞİNİ HABER VER

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA

(SÖNDÜRME EKİBİ)

YARALI VAR MI?

İLK KURTARILACAK EŞYALARI KURTAR

(KURTARMA EKİBİ)

KURTARMA EKİBİNE HABER VER

(SÖNDÜRME EKİBİ)

YARALILARI YANGIN ALANININ DIŞINA TOPLANMA BÖLGESİNE TAŞINMASI

(KURTARMA EKİBİ)

YARALILARI İLKYARDIM BÖLGESİNE TAŞI

(KURTARMA EKİBİ)

İLKYARDIM SERTİFİKAN VARSA, YARALILARA İLKYARDIM YAP

(İLKYARDIM EKİBİ)

GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE (112)SEVKET

(İLKYARDIM ve ULAŞTIRMA EKİBİ)

YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE, ÇIKIŞ NEDENİNİ SAPTA, OLAYLA İLGİLİ RAPOR VE TUTANAK HAZIRLA (SAĞLIK VE GÜVENLİK AMİRİ)

YANGIN

İLK OLARAK İTFAİYEYİ ARA, (110)

YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE VARSA YARALILARI BİLDİR, KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP

EVET

HAYIR

ACİL DURUM TELEFON

LİSTESİNDE BELİRTİLEN YERLERE HABER VER

(KORUMA EKİBİ)

KULLANILAN MAKİNE, EKİPMAN VB. ENERJİSİNİ KES

(ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİBİ)

SAYIM YAPACAK OLAN KORUMA EKİBİNE HİMAYAENDEKİ KİŞİ SAYISINI BİLDİR.

(BÖLÜM SORUMLUSU)

SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR,

EN YAKIN AMİRİNE VE İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİNE HABER VER

HAYIR

YANGIN ALANINDA ARAŞTIRMA YAPILARAK EKSİKLERİN TESPİT EDİLMESİ

(KURTARMA EKİBİ)